关于可容纳担架的住宅电梯的统一要求

关于可容纳担架的住宅电梯的统一要求 
一．《住宅设计规范》（2011年）要求：十二层及十二层以上的住宅，每栋楼设置电梯不应小于两台，其中应设置一台可容纳担架的电梯。 
二．此类电梯我院的统一要求如下： 
1.在建筑平面图上特别标明“此为可容纳担架的电梯”。 
2.电梯符合无障碍要求并附有无障碍标记。额定载重量为1000kg，担架尺寸为600mmX2000mm。 
3. 速度不超过2.5m/s，尺寸如下：电梯出入口宽度900（推荐）时，轿厢为1100X2100（深），井道净尺寸为1700X2600（深），但设计井道净尺寸为1800X2700（深），电梯厅设计净尺寸为2200（单侧排列）。 速度不超过2.5m/s，尺寸如下：电梯出入口宽度800（不推荐）时，轿厢为1100X2100（深），井道净尺寸为1600X2600（深）， 但设计井道净尺寸为1700X2700（深），电梯厅设计净尺寸为2200（单侧排列）。 
4. 速度超过2.5m/s时，设计井道的宽度和深度再增加100。具体的按各品牌电梯厂规定执行。 
三．《住宅设计规范》6.4.6条 侯梯厅深度不应小于1500，但适用于残障人员使用的电梯的最小侯梯厅深度由1500已改为1800。
四．《住宅设计规范》6.4.7条 电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声减振的构造措施。本条为新增强条。
实施措施：
1. 电梯井道不得不时，也只能布置在兼起居的卧室的“起居空间”部分。
2.应采取双层分户墙加20厚空气层或同等隔声效果的构造措施。

担架电梯有关规范汇总

担架电梯有关规范汇总
1、不能盲目选用医用电梯医用电梯的设计针对的是病床尺寸较大需要配套较大的走道净空及转弯半径往往是担架能进电梯但是进不了家门   
2、正在协调工程建设标准与产品标准的矛盾   
3、从改造担架和利用住宅电梯轿厢对角线入手提出“容纳担架电梯”的设计参数  
4、支持各地采用论证会议形成实施细则选用1500X1600轿厢基本可行目前是1000KG今后800KG的就能满足要求。     
综合分析 《上海住宅设计标准-2011》5.2.2条中规定的“轿厢长边不小于1.60m”应该是针对容纳担架考虑的但没明确轿厢短边尺寸1500X1600轿厢可满足身长不大于1.90m规格担架顺利进入及容纳利用轿厢对角线方向有效净空基本满足绝大多数住户需要。    
结论 
 可容纳担架的电梯轿厢长边应不小于1.60m轿厢尺寸应不小于1500X1600。
 电梯井道布置及尺寸应先由甲方确定具体电梯品牌厂家按不小于上述轿厢尺寸要求结合厂家具体产品样本选用电梯型号确定

简单高层住宅担架电梯设计

简单高层住宅担架电梯设计  
新版《住宅设计规范》(GB50096-2011)已于2012年8月1日实施,新规范亮点之一就是明确了每栋楼最少应设置一台担架电梯，但对担架电梯的最小尺寸未做出明确规定，如何设置担架电梯,担架电梯的尺度如何控制,成为最近设计人员咨询的热点。现收集整理一些网上资料,供设计和审查人员参考:  
1.《住宅设计规范》(GB50096-2011)规范组答复：  
  1.1不能盲目选用医用电梯，医用电梯的设计针对的是病床，尺寸较大，需要配套较大的走道净空及转弯半径，往往是担架能进电梯但是进不了家门； 
  1.2正在协调工程建设标准与产品标准的矛盾；  
  1.3从改造担架和利用住宅电梯轿厢对角线入手，提出“容纳担架电梯”的设计参数；  
  1.4支持各地采用论证会议，形成实施细则，选用1500 x 1600轿厢基本可行，目前是1000kg，今后800KG的就能满足要求。 
2.天津地区执行的标准：2600 x 1800井道 
3.青岛规划局发的文件执行的标准： 其中至少1台电梯保证手把可拆卸的担架平放进去(最小轿厢尺寸为1100 x 2100轿厢)。 
4.温州地区设计和图审统一的标准：1400 x 1600轿厢  
5.宁波地区讨论稿: 住宅楼可容纳担架电梯的轿箱内净尺寸不应小于1600mm × 1500mm，轿箱门洞净宽不应小于900mm（当门洞不居中开设时，其净宽可适当缩小，但最小不得小于800，且应确保担架的出入） 
6.《上海市住宅设计标准》DGJ08-20-2007（2011年版）规定【5.2.2条】 十二层及以上高层住宅每栋楼设置电梯不应少于两台，其中一台电梯的轿厢长边尺寸不应小于1.60m